HORIZONTALNI ELEMENTI

Horizontal Alignment: Prometnica OS

| Tangent Data |
| --- |
| Description | PT Station | Northing | Easting |
| Start: | 0+000.000 | 4840502.199 | 510865.595 |
| End: | 0+072.368 | 4840516.556 | 510794.666 |
| Tangent Data |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Length: | 72.368 | Course: | N 78° 33' 24.9928" W |
| Spiral Point Data |
| Description | Station | Northing | Easting |
| TS: | 0+072.368 | 4840516.556 | 510794.666 |
| SPI: |  | 4840520.525 | 510775.062 |
| SC: | 0+102.368 | 4840522.927 | 510765.353 |
| Spiral Curve Data: clothoid |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Length: | 30.000 | L Tan: | 20.002 |
| Radius: | 350.000 | S Tan: | 10.002 |
| Theta: | 02° 27' 19.9203" | P: | 0.107 |
| X: | 29.994 | K: | 14.999 |
| Y: | 0.429 | A: | 102.470 |
| Chord: | 29.998 | Course: | N 77° 44' 18.3986" W |
| Curve Point Data |
| Description | Station | Northing | Easting |
| SC: | 0+102.368 | 4840522.927 | 510765.353 |
| RP: |  | 4840862.680 | 510849.424 |
| CS: | 0+139.826 | 4840533.851 | 510729.542 |
| Circular Curve Data |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Delta: | 06° 07' 54.8384" | Type: | RIGHT |
| Radius: | 350.000 |  |  |
| Length: | 37.458 | Tangent: | 18.747 |
| Mid-Ord: | 0.501 | External: | 0.502 |
| Chord: | 37.440 | Course: | N 73° 02' 07.6533" W |
| Spiral Point Data |
| Description | Station | Northing | Easting |
| CS: | 0+139.826 | 4840533.851 | 510729.542 |
| SPI: |  | 4840538.991 | 510715.444 |
| ST: | 0+184.826 | 4840551.059 | 510687.971 |
| Spiral Curve Data: clothoid |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Length: | 45.000 | L Tan: | 30.006 |
| Radius: | 350.000 | S Tan: | 15.006 |
| Theta: | 03° 40' 59.8804" | P: | 0.241 |
| X: | 44.981 | K: | 22.497 |
| Y: | 0.964 | A: | 125.499 |
| Chord: | 44.992 | Course: | N 67° 30' 50.1592" W |
| Tangent Data |
| Description | PT Station | Northing | Easting |
| Start: | 0+184.826 | 4840551.059 | 510687.971 |
| End: | 0+199.150 | 4840556.820 | 510674.856 |
| Tangent Data |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Length: | 14.325 | Course: | N 66° 17' 10.3537" W |
| Spiral Point Data |
| Description | Station | Northing | Easting |
| TS: | 0+199.150 | 4840556.820 | 510674.856 |
| SPI: |  | 4840568.907 | 510647.338 |
| SC: | 0+244.150 | 4840572.285 | 510632.671 |
| Spiral Curve Data: clothoid |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Length: | 45.000 | L Tan: | 30.055 |
| Radius: | 120.000 | S Tan: | 15.050 |
| Theta: | 10° 44' 34.6512" | P: | 0.702 |
| X: | 44.842 | K: | 22.474 |
| Y: | 2.805 | A: | 73.485 |
| Chord: | 44.930 | Course: | N 69° 51' 58.0641" W |
| Curve Point Data |
| Description | Station | Northing | Easting |
| SC: | 0+244.150 | 4840572.285 | 510632.671 |
| RP: |  | 4840455.347 | 510605.737 |
| PT: | 0+259.001 | 4840574.716 | 510618.031 |
| Circular Curve Data |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Delta: | 07° 05' 25.7518" | Type: | LEFT |
| Radius: | 120.000 |  |  |
| Length: | 14.850 | Tangent: | 7.435 |
| Mid-Ord: | 0.230 | External: | 0.230 |
| Chord: | 14.841 | Course: | N 80° 34' 27.8808" W |

KOORDINATE OSI

Alignment: Prometnica OS

Station Increment: 10.00

| Station | Northing | Easting |
| --- | --- | --- |
| 0+020.000 | 4,840,506.1668m | 510,845.9930m |
| 0+030.000 | 4,840,508.1508m | 510,836.1917m |
| 0+040.000 | 4,840,510.1347m | 510,826.3905m |
| 0+050.000 | 4,840,512.1187m | 510,816.5893m |
| 0+060.000 | 4,840,514.1026m | 510,806.7881m |
| 0+070.000 | 4,840,516.0865m | 510,796.9868m |
| 0+080.000 | 4,840,518.0774m | 510,787.1870m |
| 0+090.000 | 4,840,520.1396m | 510,777.4020m |
| 0+100.000 | 4,840,522.3658m | 510,767.6532m |
| 0+110.000 | 4,840,524.8409m | 510,757.9647m |
| 0+120.000 | 4,840,527.5916m | 510,748.3508m |
| 0+130.000 | 4,840,530.6158m | 510,738.8194m |
| 0+140.000 | 4,840,533.9110m | 510,729.3783m |
| 0+150.000 | 4,840,537.4642m | 510,720.0311m |
| 0+160.000 | 4,840,541.2232m | 510,710.7647m |
| 0+170.000 | 4,840,545.1279m | 510,701.5586m |
| 0+180.000 | 4,840,549.1191m | 510,692.3896m |
| 0+190.000 | 4,840,553.1397m | 510,683.2335m |